Совет народных депутатов

Бутурлиновского муниципального района

# Воронежской области

## РЕШЕНИЕ

от ____________ № _____

г. Бутурлиновка

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Бутурлиновского муниципального района

В целях актуализации местных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 07.07.2006 N 61-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области" и Уставом Бутурлиновского муниципального района Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района

Р Е Ш И Л:

- Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Бутурлиновского муниципального района, утвержденные решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 15.08.2016 г.  № 303, изложив приложения 1-5 в редакции согласно приложению.

- Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».

- Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Бутурлиновского

муниципального района                                                                     Е.Е.Бондаренко

Согласовано:  Ю.И. Матузов

Е.П. Бухарина

Л.Н. Доброскокина

А.Н. Клишин

Исполнил:       О.В. Грибанова

# Приложение

# к решению Совета народных депутатов

# Бутурлиновского муниципального района

# Воронежской области

# от«___» ________  № ___

1. МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

## 1. Основная часть

### 1.1. Общие положения

1.1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Бутурлиновского муниципального района  разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Воронежской области, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами и распространяются на городские и сельские поселения Бутурлиновского муниципального района в сфере градостроительной деятельности. Местные нормативы градостроительного проектирования направлены на конкретизацию и развитие норм действующего федерального законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение благоприятных условий жизни населения, на устойчивое развитие территорий Бутурлиновского муниципального района с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей муниципальных образований и населенных пунктов района, на обеспечение соответствия средовых характеристик населенных пунктов современным стандартам качества, а также на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений.

1.1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны с учетом административно-территориального устройства Бутурлиновского муниципального района, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований Бутурлиновского муниципального района, природно-климатических и иных особенностей Бутурлиновского муниципального района, стратегий, программ и планов социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального района, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, а также с учетом утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований и населенных пунктов Бутурлиновского муниципального района.

1.1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения населения Бутурлиновского муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бутурлиновского муниципального района.

1.1.4. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают также предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Бутурлиновского муниципального района.

1.1.5. Согласование комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, производится в порядке, установленном Приказом МЧС России от 28 ноября 2011 года N 710 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности".

1.1.6. При планировке и застройке городских и сельских поселений, а также проектировании объектов капитального строительства следует соблюдать требования по обеспечению доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения: Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения, СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения, СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам, СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям, СП 35-105-2002. Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

1.1.7. По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах градостроительного проектирования, следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области. В случае отмены или изменения документов, перечень которых приведен в разделе 2.2 настоящих местных нормативах градостроительного проектирования, следует руководствоваться документами, вводимыми взамен отмененных.

### 1.2. Планировочная организация территории муниципальных образований, входящих в состав Бутурлиновского муниципального района

1.2.1. В административно-территориальном отношении Бутурлиновский муниципальный район разделен на 2 городских поселения (Бутурлиновское и Нижнекисляйское) и 14 сельских поселений (Березовское, Васильевское, Великоархангельское, Гвазденское, Карайчевское, Клеповское, Козловское, Колодеевское, Кучеряевское, Озерское, Пузевское, Сериковское, Филиппенковское, Чулокское), в состав которых входят 42 населенных пункта.

1.2.2. По численности населения городские населенные пункты Бутурлиновского муниципального района относятся к малым (менее 50 тыс. человек) населенным пунктам.

По численности населения сельские населенные пункты Бутурлиновского муниципального района подразделяются на:

- большие (от 1000 до 3000 человек);

- средние (от 200 до 1000 человек);

- малые (менее 200 человек).

1.2.3. С учетом преимущественного функционального использования территории городских и сельских поселений подразделяются на следующие функциональные зоны:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерной инфраструктуры;

- зоны транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны специального назначения, в том числе зоны размещения военных и иных режимных объектов;

- иные виды зон, которые могут быть установлены с учетом местных особенностей.

1.2.4. При планировании развития территории в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 1.3. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования

#### 1.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и местного значения в области транспорта

| N п/п | Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | В области транспорта, автомобильных дорог местного значения |
| 41. | Автомобильные дороги общего пользования | Категории и параметры автомобильных дорог |
|  |  | Расчетная скорость движения, км/ч | категория II | 120 |
|  |  |  | категория III | 100 |
|  |  |  | категория IV | 80 |
|  |  |  | категория V | 60 |
|  |  | Число полос движения | категория II | 2; 4 |
|  |  |  | категория III | 2 |
|  |  |  | категория IV | 2 |
|  |  |  | категория V | 1 |
|  |  |  | <*> Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. - 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. - 6 полос; свыше 80000 ед./сут. - 8 полос |
|  |  | Ширина полосы движения, м | категория II | 3,75/3,50 |
|  |  |  | категория III | 3 |
|  |  |  | категория IV | 3 |
|  |  |  | категория V | 4,5 |
|  |  | Ширина обочины, м | категория II | 3,75/2,5 |
|  |  |  | категория III | 2,5 |
|  |  |  | категория IV | 2 |
|  |  |  | категория V | 1,75 |
|  |  | Наименьший радиус кривых в плане, м | категория II | 800 |
|  |  |  | категория III | 600 |
|  |  |  | категория IV | 300 |
|  |  |  | категория V | 150 |
|  |  | Наибольший продольный уклон, °/00 | категория II | 40 |
|  |  |  | категория III | 50 |
|  |  |  | категория IV | 60 |
|  |  |  | категория V <***> | 70 |
|  |  |  | <***> На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда - 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м |
|  |  | Общая площадь полосы отвода при поперечном уклоне местности не более 1:20, га/км | категории II | 4,9 |
|  |  |  | категории III | 4,6 |
|  |  |  | категории IV | 3,5 |
|  |  |  | категории V | 3,3 |
|  |  | Минимальное расстояние между пересечениями, въездами и выездами, км | категория II | 5 |
|  |  |  | категория III | 2 |
|  |  | Расстояние от бровки земляного полотна до границы зоны жилой застройки, м | категория I, II, III | 100/50 <*> |
|  |  |  | категория IV | 50/25 <*> |
|  |  |  | <*> До садоводческих и огороднических (дачных) объединений |
|  |  | Расстояния от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м | в условиях сложного рельефа - не менее 100, на плоском рельефе - 50 |
|  |  | Минимальная длина остановочной площадки, м | 10 |
|  |  | Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м | на автомобильных дорогах I - II категорий - 1000, на автомобильных дорогах III категории - 600, на автомобильных дорогах IV - V категорий - 400 |
|  |  | Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км | для автомобильных дорог I - III категорий - 3, а в густонаселенной местности - 1,5 |
|  |  | Минимальное расстояние между площадками отдыха на автомобильных дорогах, км | категория I, II | 15 - 20 |
|  |  |  | категория III | 25 - 35 |
|  |  |  | категория IV | 45 - 55 |
|  |  | Минимальная вместимость площадок отдыха на автомобильных дорогах, автомобиль | категория I (при интенсивности движения до 30000 ед./сут.) | 20 |
|  |  |  | категории II, III, IV | 10 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется |
| 2. | Объекты автосервиса |
| 42.1. | Здания и сооружения обслуживания автомобильного движения и их комплексы можно располагать непосредственно у дороги или в удалении от нее в зависимости от планировочных решений населенного пункта или природных условий. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги необходимо осуществлять в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями технических регламентов. Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги должно осуществляться при наличии письменного согласия владельца автомобильной дороги. Под непосредственным расположением объекта у дороги подразумевают расположение на минимально допустимом расстоянии от проезжей части основной дороги или в удалении площадки от дороги на 200 - 300 м с учетом ее перспективного развития и с устройством необходимых подъездов. К сооружениям, которые, как правило, следует размещать непосредственно у дороги, относятся: - автобусные остановки; - площадки отдыха; - площадки-стоянки для автотранспорта при комплексах, а также у магазинов и общественных предприятий и зданий, которые находятся у дороги; - автозаправочные станции (далее также - АЗС); - станции технического обслуживания (далее также - СТО); - контрольно-диспетчерские пункты; - предприятия общественного питания; - моечные пункты (в комплексе с АЗС и СТО). Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок. Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 м. Автобусные остановки на дорогах IА категории следует располагать вне пределов земляного полотна и в целях безопасности их следует отделять от проезжей части. Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну против другой, а на дорогах II - V категорий их следует смещать по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов. Размещение автозаправочных станций (АЗС) и дорожных станций технического обслуживания (СТО) должно производиться на основе экономических и статических изысканий. АЗС следует размещать в придорожных полосах с уклоном не более 40 %, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м, не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м. Санитарно-защитные зоны для автозаправочных станций, станций технического обслуживания, моек для автомобилей следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Мотели целесообразно проектировать комплексно, включая дорожные станции технического обслуживания, АЗС, пункты питания и торговли. При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли. Примечания: При водоснабжении комплекса от проектируемой артезианской скважины добавлять 1 га к указанной площади. При сбросе канализационных стоков на проектируемые очистные сооружения к указанной площади добавлять 0,4 - 1,0 га в зависимости от типа очистных сооружений. При проектировании котельной к площади комплекса добавлять от 0,4 до 0,7 га. |
|  | Предприятия и объекты автосервиса | Ориентировочная площадь отвода участков, га |
|  | Автопавильон на 10 пассажиров | 0,08 |
|  | Автопавильон на 20 пассажиров | 0,1 |
|  | СТО легковых автомобилей до 5 постов | 0,13 на один пост |
|  | СТО легковых автомобилей от 5 до 8 постов | 0,17 на один пост |
|  | Площадка-стоянка на пять автомобилей | 0,03 - 0,08 |
|  | Площадка-стоянка на пять автопоездов | 0,07 |
|  | Пункт ГИБДД | 0,1 |
|  | Притрассовая площадка отдыха, осмотровая эстакада, туалет | 0,01 - 0,04 |
|  | Притрассовая площадка отдыха, предприятия торговли и общественного питания, туалет | 0,7 - 1,0 |
|  | АЗС, туалет, предприятия торговли и общественного питания | 1,5 |
|  | АЗС, СТО, предприятия торговли и общественного питания, моечный пункт, комнаты отдыха | 3,5 |
|  | Кемпинг, АЗС, СТО, туалет, медицинский пункт, моечный пункт, предприятия торговли и общественного питания, площадка-стоянка | 5,0 |
|  | Мотель, кемпинг, площадка-стоянка, туалет, предприятия торговли и общественного питания, АЗС, СТО, моечный пункт, медицинский пункт | 9,5 |
|  | Пассажирская автостанция, площадка-стоянка, предприятия торговли и общественного питания, комнаты отдыха, пост ГИБДД | 0,45 - 0,9 |
|  | Автовокзал, площадка-стоянка, предприятия торговли и общественного питания, медицинский пункт, пикет полиции | 1,8 |
|  | Грузовая автостанция, площадка-стоянка, моечный пункт, комната отдыха, медицинский пункт, туалет | 2,0 - 4,0 |
| 42.2. | Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка | 1 на 1200 автомобилей |
|  |  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки | 0,1 |
|  |  |  | на 5 колонок | 0,2 |
|  |  |  | на 7 колонок | 0,3 |
|  |  |  | на 9 колонок | 0,35 |
|  |  |  | на 11 колонок | 0,4 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 42.3. | Автогазозаправочные станции | Доля от общего количества автозаправочных станций, % | не менее 15 |
|  |  |  | на 2 колонки | 0,1 |
|  |  |  | на 5 колонок | 0,2 |
|  |  |  | на 7 колонок | 0,3 |
|  |  |  | на 9 колонок | 0,35 |
|  |  |  | на 11 колонок | 0,4 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 42.4. | Автокемпинги, мотели | Максимальное расстояние между объектами, км |
|  |  |  | на автомобильных дорогах категории II, III, IV, V | 500 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 4.3. | Производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Протяженность участков автомобильных дорог, обслуживаемых дорожно-ремонтным строительным управлением, км | категория I | 120 - 150 |
|  |  |  | категория II | 150 - 200 |
|  |  |  | категория III | 200 - 250 |
|  |  |  | категория IV | 250 - 300 |
|  |  |  | категория V | 300 - 400 |
|  |  | Протяженность участков дорог, обслуживаемых дорожно-ремонтным пунктом, км | 30 - 70 |
|  |  | Минимальный размер земельного участка для размещения дорожно-ремонтного пункта, га | 0,7 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 44. | Автостанции | Вместимость автостанции, пассажир | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 | 10 |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 | 25 |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 | 50 |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 | 75 |
|  |  | Количество постов (посадки/высадки) | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 | 2 (1/1) |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 | 3 (2/1) |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 | 3 (2/1) |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 | 5 (3/2) |
|  |  | Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га | 0,13 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 5. | Улично-дорожная сеть населенных пунктов |
| 45.1. | Наименование вида объекта | Предельные значения расчетных показателей |
|  | Категория дорог и улиц городских населенных пунктов | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина в красных линиях, м | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, 0/00 | Ширина пешеходной части тротуара, м |
|  | Улицы и дороги местного значения: |  |
|  | улицы в зонах жилой застройки | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам | 50 | 3,00 - 3,50 | 2 - 4 | 15 - 30 | 110/140 | 80 | 2,0 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 70/80 | 80 |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 40 | 80 |  |
|  | Улицы в общественно-деловых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам обслуживания населения, образовательным организациям и др. Пешеходные переходы - в уровне проезжей части | 50 | 3,00 - 3,50 | 2 - 4 | 15 - 30 | 110/140 | 80 | 2,0 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 70/80 | 80 |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 40 | 80 |  |
|  | улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных и коммунально-складских зон, Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в уровне проезжей части. Обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон | 50 | 3,50 | 2 - 4 | 15 - 30 | 110/140 | 60 | 2,0 |
|  | парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей | 40 | 3,00 | 2 | - | 75 | 80 | - |
|  | Проезды: | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |  |
|  | основные |  | 40 | 3,00 | 2 | - | 50 | 70 | 1,0 |
|  | второстепенные |  | 30 | 3,50 | 1 | - | 25 | 80 | 0,75 |
|  | Пешеходные улицы и площади | Благоустроенные пространства в составе улично-дорожной сети (УДС), предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов. Движение транспорта исключено, кроме специального | - | По расчету | По расчету | - | - | 50 | По проекту |
|  | Велосипедные дорожки: | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, в крупнейшем городе - связь в пределах планировочных районов |  |
|  | В составе поперечного профиля УДС |  | - | 1,50 <*> 1,00 <**> | 1 - 2 2 | - | 25 | 70 | - |
|  | На рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п. |  | 20 | 1,50 <*> 1,00 <**> | 1 - 2 2 | - | 25 | 70 | - |
|  |  | <*> При движении в одном направлении; <**> При движении в двух направлениях. 1) Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. 2) На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра. 3) В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. 4) При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 5) На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м: до проезжей части, опор, деревьев - 0,75; до тротуаров - 0,5. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
|  | Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м | на магистральных улицах, дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории | 400 м в одном уровне |
|  |  | на магистральных дорогах скоростного движения | 800 м в двух уровнях |
|  |  | на магистральных улицах непрерывного движения | 400 м в двух уровнях |
| 45.2. | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
|  | Местные дороги | Обеспечивают связь жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 (допускается устраивать с одной стороны) |
|  | Основные улицы сельского поселения | Проходят по всей территории населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи. Выходят на внешние дороги | 60 | 3,5 | 2 - 4 | 1,5 - 2,25 |
|  | Местные улицы | Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами | 40 | 3,0 | 2 | 1,5 |
|  | Проезды | Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки | 30 | 4,5 | 1 | - |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 46. | Общественный пассажирский транспорт |
|  | Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел/кв. м свободной площади пола пассажирского салона | 4 |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | 40 |
|  | Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м | в пределах населенных пунктов | 600 |
|  |  | в зоне индивидуальной застройки | 800 |
|  | Размещение остановочных площадок автобусов | за перекрестками | не менее 25 м до стоп-линии |
|  |  | перед перекрестками | не менее 40 м до стоп-линии |
|  |  | за наземными пешеходными переходами | не менее 5 м |
|  | Длина остановочной площадки, м | 20 м на один автобус, но не более 60 м |
|  | Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м | равна ширине основных полос проезжей части |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности (дальность пешеходного подхода до ближайшей остановки общественного транспорта), м | в жилых районах - 500; в общегородском центре от объектов массового посещения - 250; в производственных зонах от проходных предприятий - не более 400; в зонах массового отдыха и спорта от главного входа - не более 800 |

#### 1.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в районе предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

При подготовке документов территориального планирования для объектов регионального и муниципального значения в районе предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны НПБ 101-95, введенными в действие с 01.01.1995 Приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 N 36.

Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования муниципального значения создаются по решению органов исполнительной власти Бутурлиновского муниципального района.

Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования муниципального значения создаются по решению муниципальных образований.

#### 1.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и местного значения в области образования

| N п/п | Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профессиональные образовательные организации и их общежития | Уровень обеспеченности, студент/тыс. человек | 25 <*> |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м/место | При вместимости, мест | до 300 | от 300 до 900 | от 900 до 1600 |
|  |  |  | учебной зоны | 75 | 50 | 30 |
|  |  |  | зоны студенческих общежитий | 15 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| Примечания: 1. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 30% в условиях реконструкции; увеличены на 50% для профессиональных учреждений сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях. 2. При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500 до 2000 - на 10%; свыше 2000 до 3000 - на 20%; свыше 3000 - на 30%. 3. Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автотрактодромов в указанные размеры не входят |
| 32 | Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. чел. |
|  |  |  | городские и крупные сельские населенные пункты | 50 <**> |
|  |  |  | прочие сельские населенные пункты | 40 <**> |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м/место | При вместимости, мест | до 100 | 100 - 500 | свыше 500 |
|  |  |  |  | 44 | 38 | 33 |
|  |  | Вместимость дошкольных образовательных организаций, пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома | не более 150 мест |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | пешеходная доступность, м | в городских населенных пунктах: при многоэтажной застройке - 300 при малоэтажной застройке - 500 в сельских населенных пунктах - 500 <***> |
|  |  | <**> Устанавливается в зависимости от демографической структуры муниципального образования, принимая расчетный уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями - в пределах 85% детей, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%; <***> Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные образовательные организации, а также на специальные дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.). Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% - в условиях реконструкции |
| 43 | Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. чел. | городские населенные пункты | Сельские населенные пункты |
|  |  |  | Малые |  |
|  |  |  | 90 <****> | 90 <****> |
|  |  | Размер земельного участка | Определяется в соответствии с СП 251.1325800.2016, СП 42.13330.2016; при строительстве зданий образовательных организаций с уменьшенной наполняемостью классов площади функционального состава участков их территорий определяют заданием на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Определяется в соответствии с СП 42.13330.2016, СанПиН 2.4.2.2821-10 |
|  |  | <****> Устанавливается в зависимости от демографической структуры муниципального образования, принимая расчетный уровень обеспеченности общеобразовательными организациями - с учетом 100%-го охвата детей неполным средним образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену в средних, малых городах и сельских населенных пунктах. Примечания: 1. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона. 2. Для общеобразовательных школ предельная этажность зданий - четыре этажа; исключение составляют ранее построенные объекты, в которых допускается размещение на верхних этажах (выше третьего этажа) учебных помещений и кабинетов, посещаемых обучающимися VIII - XI классов, административно-хозяйственных помещений |
| 54 | Организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. чел. | Городские населенные пункты | Сельские населенные пункты |
|  |  |  | Малые |  |
|  |  |  | 9 <*****> | 9 <*****> |
|  |  | Размер земельного участка | По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность, минут | 30 в одну сторону |
|  |  | <*****> Устанавливается в зависимости от демографической структуры муниципального образования, принимая минимальный расчетный уровень обеспеченности внешкольными учреждениями 10% общего числа школьников, а максимальный - исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70% |
| 65 | Специализированные учебно-воспитательные учреждения | Уровень обеспеченности, объект | по заданию на проектирование |
|  |  | Размер земельного участка, га | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
|  |  | Примечания: Здания специализированных школ и школ-интернатов (для детей с нарушениями физического и умственного развития) должны быть не выше трех этажей |
| 76 | Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Уровень обеспеченности, объект | по заданию на проектирование |
|  |  | Размер земельного участка, га | рекомендуется размещать образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в составе детских домов-интернатов |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |

#### 1.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры

| N п/п | Наименование расчетного показателя | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 11 | Норматив единовременной пропускной способности, % от численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | Объекты физической культуры и массового спорта | 12,2 |
| 22 | минимально допустимый уровень обеспеченности | Наименование объекта | Единица измерения | Показатель |
|  |  | Плоскостные сооружения крытые и открытые | тыс. кв. м на 10 тыс. чел. | 19,5 |
|  |  | Бассейны крытые и открытые | кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек | 25 |
|  |  | Физкультурно-спортивные залы | кв. м площади пола на 1 тыс. человек | 80 |
|  |  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв. м общей площади на 1 тыс. человек | 70 |
| 33 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Объекты физической культуры и массового спорта регионального значения | не нормируется |
|  |  | Объекты физической культуры и массового спорта местного значения: |  |
|  |  | Плоскостные сооружения крытые и открытые | км | 1,5 |
|  |  | Бассейны крытые и открытые | км | 1,5 |
|  |  | Физкультурно-спортивные залы | км | 1,5 |
|  |  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | м | 500 |
| 44 | Минимальный размер земельного участка | Территории объектов физической культуры и массового спорта | га на 1 тыс. чел. | 0,7 |
|  |  | Плоскостные сооружения крытые и открытые Бассейны крытые и открытые Физкультурно-спортивные залы | По заданию на проектирование |
| Примечания: 1. Место размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений выбирается с учетом действующих требований санитарного законодательства и нормативной документации по планировке территории. В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 для защиты от шума зрителей на трибунах расстояния от границы жилой застройки до открытых физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа должны составлять: - со стационарными трибунами вместимостью свыше 500 мест - 300 м; - со стационарными трибунами вместимостью от 100 до 500 мест - 100 м; - со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест - 50 м. 2. Удельный размер площадок для занятий физической культурой, размещаемых на участках жилой застройки, указан в п. 1.3.10.6 настоящих местных нормативах градостроительного проектирования |

#### 1.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций регионального и местного значения

| N п/п | Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Электростанции, установленная генерируемая мощность которых не превышает 100 МВт | Уровень обеспеченности кВт ч/год на 1 чел. | Города и сельские поселения: |
|  |  |  | без стационарных электроплит | со стационарными электроплитами |
|  |  |  | крупнейший - 2040; средние - 1530; малые - 1360; сельское поселение - 950 | крупнейший - 2520; средние - 1890; малые - 1680; сельское поселение - 1350 |
|  |  |  | При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям таблицы вводятся следующие коэффициенты: для крупнейшего города - 1,18; для среднего - 1,14 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 22 | Подстанции и линии электропередачи напряжением не выше 500 кВ | Уровень обеспеченности кВт ч/год на 1 чел. | Города и сельские поселения: |
|  |  |  | без стационарных электроплит | без стационарных электроплит |
|  |  |  | малые - 1360; сельское поселение - 950 | малые - 1360; сельское поселение - 950 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 33 | Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, ТП, линии электропередачи 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире жилом доме, в скобках для городских и сельских поселений Воронежской области |
|  |  |  | Кол-во комнат | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более |
|  |  |  | При наличии электрической плиты |
|  |  |  | 1 | 194 (125) | 120 (78) | 93 (60) | 76 (49) | 66 (43) |
|  |  |  | 2 | 229 (148) | 142 (92) | 110 (71) | 89 (58) | 78 (50) |
|  |  |  | 3 | 251 (162) | 155 (100) | 120 (78) | 98 (63) | 85 (55) |
|  |  |  | 4 и более | 266 (172) | 165 (107) | 128 (82) | 104 (67) | 90 (58) |
|  |  |  | При наличии газовой плиты |
|  |  |  | 1 | 95 (71) | 59 (44) | 46 (34) | 37 (28) | 32 (24) |
|  |  |  | 2 | 122 (92) | 76 (57) | 59 (44) | 48 (36) | 42 (31) |
|  |  |  | 3 | 139 (104) | 86 (65) | 67 (50) | 54 (41) | 47 (35) |
|  |  |  | 4 и более | 150 (113) | 93 (70) | 72 (54) | 58 (44) | 51 (38) |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м | Понизительные подстанции 35 кВ и переключательные пункты | 5000 |
|  |  |  | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА | не более 50 |
|  |  |  | Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА | не более 50 |
|  |  |  | Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА | не более 80 |
|  |  |  | Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА | не более 150 |
|  |  |  | Распределительные пункты наружной установки | не более 250 |
|  |  |  | Распределительные пункты закрытого типа | не более 200 |
|  |  |  | Секционирующие пункты | не более 80 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 44 | Пункты редуцирования газа, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, газонаполнительные станции, газопровод распределительный, газопроводы попутного нефтяного газа | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд |
|  |  |  | Вид потребления | Норматив потребления природного газа, куб. м в месяц (куб. в год) на 1 человека | Норматив потребления сжиженного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека |
|  |  |  | на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения | 12 (144) | 6,96 (123) |
|  |  |  | приготовление пищи и горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения с использованием газового водонагревателя | 24,7 (296) | 16,99 (300) |
|  |  |  | приготовление пищи и горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения и при отсутствии газового водонагревателя | 15,4 (210) | 10,48 (185) |
|  |  |  | на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений | 7,9 (95) | - |
|  |  | Размер земельного участка | Пункты редуцирования газа | от 4 кв. м |
|  |  |  | Газонаполнительные станции | Производительность ГНС, тыс. т/год | Размер участка, га |
|  |  |  |  | 10 | 6 |
|  |  |  |  | 20 | 7 |
|  |  |  |  | 40 | 8 |
|  |  |  | Газонаполнительных пункты и промежуточные склады баллонов | - | не более 0,6 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 55 | Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, ЦТП, теплопровод магистральный | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(кв. м °C·сут) |
|  |  |  | Отапливаемая площадь дома, кв. м | Этажность |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 |
|  |  |  | 60 и менее | 140 | - | - | - |
|  |  |  | 100 | 125 | 135 | - | - |
|  |  |  | 150 | 110 | 120 | 130 | - |
|  |  |  | 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|  |  |  | 400 | - | 90 | 95 | 100 |
|  |  |  | 600 | - | 80 | 85 | 90 |
|  |  |  | 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |
|  |  | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от мощности, га | Теплопроизводительность котельной, Гкал/ч (МВт) | на твердом топливе | на газо-мазутном топливе |
|  |  |  | до 5 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | св. 5 до 10 (св. 6 до 12) | 1 | 1 |
|  |  |  | св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2 | 1,5 |
|  |  |  | св. 50 до 100 (св. 58 до 116) | 3 | 2,5 |
|  |  |  | св. 100 до 200 (св. 16 до 233) | 3,7 | 3 |
|  |  |  | св. 200 до 400 (св. 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 66 | Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель удельного водопотребления, л/сут. на 1 чел. |
|  |  |  | Степень благоустройства районов жилой застройки | Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 125 |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 160 |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением | 220 |
|  |  |  | Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 30 - 50 |
|  |  |  | Расчетные расходы воды на противопожарные нужды принимать в соответствии с: |
|  |  |  | Наружных систем | Внутренних систем | Автоматических |
|  |  |  | СП 8.13130.2009 | СП 10.13130.2009 | СП 5.13130.2009 |
|  |  |  | Средние за год расчетные суточные расходы воды на поливку 1 кв. м территории (л/сут.) |
|  |  |  | Травяное покрытие | 3 |
|  |  |  | Футбольное поле | 0,5 |
|  |  |  | Спортивные площадки | 1,5 |
|  |  |  | Тротуары, площади | 0,5 |
|  |  |  | Газоны | 3 |
|  |  |  | Цветники, клумбы | 6 |
|  |  |  | При отсутствии данных по площадям, требующим поливки, расчетные расходы воды на поливку следует принимать | 50 - 90 л/сут. |
|  |  |  | Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут. | Размер земельного участка, га |
|  |  |  | До 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | Свыше 0,1 до 0,2 | 0,25 |
|  |  |  | Свыше 0,2 до 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | Свыше 0,4 до 0,8 | 1 |
|  |  |  | Свыше 0,8 до 12 | 2 |
|  |  |  | Свыше 12 до 32 | 3 |
|  |  |  | Свыше 32 до 80 | 4 |
|  |  |  | Свыше 80 до 125 | 6 |
|  |  |  | Свыше 125 до 250 | 12 |
|  |  |  | Свыше 250 до 400 | 18 |
|  |  |  | Свыше 400 до 800 | 24 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 77 | Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация магистральная | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель удельного водоотведения |
|  |  |  | Степень благоустройства районов жилой застройки | Минимальная норма удельного водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 125 |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 160 |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением | 220 |
|  |  | Размер земельного участка, га | Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут. | Размеры земельных участков, га |
|  |  |  |  | Очистных сооружений | Иловых площадок | Биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
|  |  |  | до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
|  |  |  | свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
|  |  |  | свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
|  |  |  | свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
|  |  |  | свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
|  |  |  | свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |
|  |  |  | свыше 280 тыс. куб. м/сут. | следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с органами санэпиднадзора |
|  |  |  | Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий |
|  |  |  | Наименование объекта | Размер участка, м | Расстояние, м |
|  |  |  | Очистные сооружения поверхностных сточных вод | В зависимости от производительности и типа сооружения | в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  |  |  | Внутриквартальная канализационная насосная станция | 10 x 10 | 20 |
|  |  |  | Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов | 20 x 20 | не менее 15 (от оси коллекторов) |
|  |  |  | Очистные сооружения локальных систем канализации | следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |

#### 1.3.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов

Перечень объектов, относящихся к области утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов и местоположение таких объектов, принимается в соответствии с Приказом департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области от 26.08.2016 N 356 "Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Воронежской области".

Система сбора, накопления и удаления твердых коммунальных отходов в муниципальных образованиях Бутурлиновского муниципального района принимается в соответствии с генеральными схемами очистки соответствующих территорий.

Оптимизация размещения мест накопления твердых коммунальных отходов и организация новых мест накопления твердых коммунальных отходов при необходимости должны быть проведены после утверждения нормативов накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 N 269 "Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов", Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 641", и Порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора), утвержденным приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 30.06.2017 N 141 "Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Воронежской области".

| N п/п | Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Полигоны бытовых и промышленных отходов, объекты по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов | Размер земельного участка, га/1 тыс. тонн отходов в год | Склады компоста | 0,04 |
|  |  |  | Полигоны | 0,02 - 0,05 |
|  |  |  | Поля компостирования | 0,5 - 1 |
|  |  |  | Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
|  |  |  | Сливные станции | 0,02 |
|  |  |  | Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |
|  |  |  | Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия | 0,05 |
|  |  | Примечания: 1) Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах. 2) Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений |
|  |  | Размеры санитарно-защитных зон (Минимальные расстояния до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий санаториев, домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций), м | Склады компоста | 300 |
|  |  |  | Полигоны | 500 |
|  |  |  | Поля компостирования | 300 |
|  |  |  | Мусороперегрузочные станции | 100 |
|  |  |  | Сливные станции | 300 |
|  |  |  | Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 1000 |
|  |  |  | Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: |  |
|  |  |  | до 40 | 500 |
|  |  |  | св. 40 | 1000 |
| 22 | Скотомогильники (биотермические ямы) | Размер земельного участка, кв. м | не менее 600 |
|  |  | Минимальные расстояния от скотомогильников/биотермических ям, м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000/500 |
|  |  |  | до автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории | 50 - 300 |
|  |  |  | до скотопрогонов и пастбищ | 200 |
| 33 | Площадки снеготаяния (снегосвалки) | Минимальные расстояния, м | до жилых, общественных зданий | 100 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |

#### 1.3.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области мест погребения

| N п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, ед. измерения | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Места погребения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел. | Кладбища смешанного и традиционного захоронения | 0,24 |
|  |  |  |  | Кладбища для погребения после кремации | 0,02 |
|  |  | Минимальные расстояния, м | до стен жилых домов; до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-профилактических медицинских организаций | мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, закрытые, сельские кладбища | 50 |
|  |  |  |  | Кладбища смешанного и традиционного захоронения при площади: |
|  |  |  |  | 10 га и менее | 100 |
|  |  |  |  | от 10 до 20 га | 300 |
|  |  |  |  | от 20 до 40 га | 500 |
|  |  |  |  | Крематории |
|  |  |  |  | без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью | 500 |
|  |  |  |  | при количестве печей более одной | 1000 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |

#### 1.3.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности иных объектов социального назначения регионального и местного значения

| N п/п | Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | В области культуры и искусства |
| 11.1 | Муниципальные библиотеки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, объект | Наименование объектов | Муниципальный район | Городское поселение | Сельское поселение |
|  |  |  | межпоселенческая общедоступная библиотека | 1 | - | - |
|  |  |  | межпоселенческая детская библиотека | 1 | - | - |
|  |  |  | общедоступная библиотека с детским отделением | - | 1 на 10 тыс. чел. | 1 <***> <****> |
|  |  |  | общедоступная библиотека | - | - | - |
|  |  |  | детская библиотека | - | - | - |
|  |  |  | точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 | 1 <***> | 1 |
|  |  |  | филиал общедоступной библиотеки | - | - | 1 на 1 тыс. чел. <*****> |
|  |  |  | <**> - для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа, к расчету принимается 1 библиотека на 1 тыс. человек; <***> - независимо от количества населения; <****> - располагается в административном центре сельского поселения и имеет статус центральной; <*****> - сельский филиал общедоступной библиотеки может обслуживать как один населенный пункт, так и несколько населенных пунктов, население которых по совокупности составляет 1 тыс. человек. При вычислении нормы для филиалов сельской библиотеки в расчет принимается численность населения сельского поселения без учета административного центра. Если сельское поселение более 5 тыс. человек, к расчету принимается 1 сетевая единица на 3 тыс. человек. |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 - 40 | 30 - 60 | 15 - 30 | 15 - 30 |
|  |  | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |
| 11.2 | Муниципальные музеи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, объект | Тип объекта | Городской округ | Муниципальный район | Городское поселение |
|  |  |  | Краеведческий музей | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Тематический музей | 1 | - | - |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 - 40 | 30 - 60 | 15 - 30 |
|  |  | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |
|  |  | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |
| 11.3 | Концертные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, объект | Наименование объектов | Муниципального уровня обеспечения услуг |
|  |  |  |  | Муниципальный район (МР) |
|  |  |  | Концертный зал | 1 |
|  |  |  | Филармония | - |
|  |  |  | Транспортная доступность, мин. | 30 - 60 |
|  |  |  | <*> Транспортная доступность для жителей муниципальных образований - в течение одного дня |
|  |  | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |
| 11.4 | Муниципальные учреждения культуры клубного типа | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, объект | Наименование объектов | МР | Городское поселение с населением | Сельское поселение (СП) |
|  |  |  |  |  | от 25 до 100 тыс. чел. | менее 25 тыс. чел. | адм. центр | СП |
|  |  |  | Дом культуры | 1 | 1 на 25 тыс. чел. | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 1 на 1000 тыс. чел. <**> |
|  |  |  | <**> - филиал сельского дома культуры может обслуживать как один населенный пункт, так и несколько населенных пунктов, население которых в сумме составляет 1 тыс. человек. При вычислении нормы для филиалов сельской библиотеки в расчет принимается численность населения сельского поселения без учета административного центра. Если сельское поселение более 5 тыс. чел., к расчету принимается 1 сетевая единица на 3 тыс. человек |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Вид доступности | МР | Городское поселение | СП |
|  |  |  | Транспортная доступность, мин. | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 |
|  |  | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |
| 11.5 | Кинотеатры и кинозалы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, объект | Наименование объектов | Городское поселение | Сельское поселение |
|  |  |  | Кинозал | 1 | 1 - при населении от 3 тыс. чел. |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 15 - 30 минут |
|  |  | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |
| 22 | В области социального обслуживания населения |
| 22.1. | Дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности, мест/тыс. человек (лиц старше 18 лет) | 3 |
|  |  |  | Примечание: Количество мест рекомендуется определять исходя из численности взрослого населения в муниципальном образовании |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место | городское поселение | сельское поселение |
|  |  |  | 60 | 80 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, часов | 2 |
| 22.2. | Дом-интернат (пансионат) для детей | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности, мест/тыс. детей (лиц до 18 лет) | 3 |
|  |  |  | Примечание: Количество мест рекомендуется определять исходя из численности детского населения в муниципальном образовании |
|  |  | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 22.3. | Психоневрологический интернат для взрослых | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности, мест/тыс. человек (лиц старше 18 лет) | 3 |
|  |  |  | Примечание: Количество мест рекомендуется определять исходя из численности взрослого населения в муниципальном образовании |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место, не менее | При вместимости, на кол-во мест: |
|  |  |  | до 200 | 200 - 400 | 400 - 600 |
|  |  |  | 125 | 100 | 80 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 22.4. | Дом-интернат для детей-инвалидов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности, мест/тыс. детей (лиц до 18 лет) | 2 |
|  |  |  | Примечание: Количество мест рекомендуется определять исходя из численности детского населения в муниципальном образовании |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место, не менее | При вместимости, на кол-во мест: |
|  |  |  | 100 | 120 | 200 |
|  |  |  | 80 | 60 | 50 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 22.5. | Геронтологический центр и геронтопсихиатрический центр | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности, объектов / 10 тыс. человек старше 75 лет | 1 |
|  |  |  | Примечание: Количество мест рекомендуется определять исходя из численности населения указанной возрастной группы в муниципальном образовании |
|  |  | Размер земельного участка кв. м на одну койку | 150 (но не менее 2 га) |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 22.6. | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних/Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей | Уровень обеспеченности, объектов/10 тыс. детей (лиц до 18 лет) | 1/1 |
|  |  |  | Примечание: При наличии в муниципальном образовании менее 10 тысяч детей рекомендуется создавать 1 объект |
|  |  | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 22.7. | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Уровень обеспеченности, объектов на 1 тыс. детей с ОВЗ (лиц до 18 лет)/мест на 1 тыс. детей с ОВЗ | 1/100 |
|  |  |  | Примечание: При наличии в муниципальном образовании менее 1 тысячи детей и подростков с ограниченными возможностями рекомендуется создавать 1 объект |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м/место | При вместимости, на кол-во мест: |
|  |  |  | 80 и менее | более 80 |
|  |  |  | 200 | 160 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 22.8. | Центр социального обслуживания населения/Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Уровень обеспеченности, объектов/50 тыс. населения | 1/1 |
|  |  |  | Примечание: Рекомендуется на муниципальное образование создавать не менее 1 объекта |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м/место |  | для городского поселения | для сельского поселения |
|  |  |  |  | 40 | 50 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | для стационарной сети, часов | не более 2 |
|  |  |  | для нестационарной сети, км: | для городского поселения | для сельского поселения |
|  |  |  | для дневного обслуживания | 0,5 | 3 |
|  |  |  | для надомного обслуживания | 1,5 | 10 |
| 22.9. | Социальный приют для детей | Уровень обеспеченности, объектов/10 тыс. детей (лиц до 18 лет) | 1 |
|  |  |  | Примечание: При наличии в муниципальном образовании менее 10 тысяч детей рекомендуется создавать 1 объект |
|  |  | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 3 | В области деятельности по озеленению территорий |
| 33.1. | Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м на 1 человека <*> |
|  |  |  | Крупнейший город | 16 <**> |
|  |  |  | Средний город | 8 |
|  |  |  | Малый город | 10 |
|  |  |  | Сельское поселение | 12 |
|  |  |  | Жилой район | 6 |
|  |  |  | <*> В средних, малых городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%; <**> С учетом массивов городских лесов, преобразованных в городские лесопарки |
|  |  |  | Размеры земельного участка озелененной территории общего пользования, как правило, га |
|  |  |  | Городские парки | 15 |
|  |  |  | Парки планировочных районов | 10 |
|  |  |  | Сады жилых районов | 3 |
|  |  |  | Скверы | 0,5 |
|  |  |  | Скверы в условиях реконструкции | не менее 0,1 |
|  |  | Норма посадки деревьев и кустарников, штук на 1 га озеленяемой площади | Вид территории | Деревья, шт. | Кустарники, шт. |
|  |  |  | Парки общегородские и районные | 200 - 250 | 2000 - 2500 |
|  |  |  | Скверы, бульвары | 300 - 330 | 1200 - 1320 |
|  |  |  | Улицы | 300 - 330 | 900 - 990 |
|  |  |  | Жилые кварталы (микрорайоны) | 150 - 170 | 750 - 850 |
|  |  |  | Участки детских дошкольных учреждений | 180 - 220 | 1440 - 1760 |
|  |  |  | Участки школ | 100 - 120 | 1000 - 1200 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности для крупнейшего города | Пешеходная доступность, мин. | Парки микрорайонов | 20 |
|  |  |  | Транспортная доступность, мин. | Общегородские парки | 40 |
|  |  |  |  | Места массового кратковременного отдыха в структуре рекреационных зон | 90 |
| 33.1.1 | Муниципальные парки культуры и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, объект | Наименование объектов | Городское поселение |
|  |  |  | Парк культуры и отдыха | 1, при населении более 30 тыс. чел. |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 15 - 30 |
|  |  | Размер земельного участка | Определяется документами территориального планирования и градостроительного зонирования |

#### 1.3.9. Нормативные параметры застройки жилых зон

1.3.9.1. Для предварительного определения потребности в жилых зонах следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек: в городских населенных пунктах при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без приквартирных земельных участков и 20 га - с приквартирными земельными участками; от 4 до 8 этажей - 8 га; 9 этажей и выше - 7 га. Для сельских населенных пунктов с преимущественно усадебной застройкой - 40 га.

Укрупненные показатели приведены при средней расчетной жилищной обеспеченности 20 кв. м/чел.

Общая площадь жилого помещения в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации - сумма площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

1.3.9.2. В состав жилых зон включаются зоны застройки индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами и жилой застройки иных видов

зона застройки многоэтажными жилыми домами (6 этажей и выше);

зона застройка среднеэтажными жилыми домами (4 - 5 этажей);

зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей);

зона застройки блокированными малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей) с приквартирными земельными участками;

зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками (до 3 этажей).

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия) за пределами установленных границ участков этих объектов. Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м.

В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в отношении этих зон необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания.

1.3.9.3. Для определения размеров территорий жилых зон допускается применять укрупненные показатели в расчете на 1000 человек.

1.3.9.4. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах.

Жилые здания с расположенными в них предприятиями питания должны размещаться на расстоянии не менее 6 м от красной линии.

Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах. В жилых зданиях не допускается размещение объектов общественного назначения, оказывающих вредное воздействие на человека. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании помещений общественного назначения, инженерного оборудования и коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в том числе по шумозащищенности жилых помещений.

1.3.9.5. В жилых зданиях не допускается размещать:

- специализированные магазины москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки;

- магазины и другие помещения с наличием в них взрывопожароопасных веществ и материалов (легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в аэрозольной упаковке), а также твердых пожароопасных материалов;

- магазины по продаже ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел;

- магазины специализированные рыбные;

- магазины специализированные овощные без мойки и расфасовки;

- магазины суммарной торговой площадью более 1000 кв. м;

- объекты с режимом функционирования после 23 часов;

- предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 кв. м);

- мастерские ремонта бытовых машин и приборов, ремонта обуви нормируемой площадью свыше 100 кв. м;

- бани и сауны;

- казино;

- дискотеки;

- предприятия питания и досуга с числом мест более 50 и общей площадью более 250 кв. м с режимом функционирования после 23 часов и с музыкальным сопровождением - рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные;

- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену);

- автоматические телефонные станции, предназначенные для телефонизации жилых зданий, общей площадью более 100 кв. м;

- общественные уборные;

- похоронные бюро;

- пункты приема посуды;

- склады оптовой (или мелкооптовой) торговли;

- производственные помещения (кроме мастерских реставрационных и народных промыслов, помещений для труда инвалидов и престарелых, размещаемых в специализированных квартирных жилых домах, в их числе пункты выдачи работы на дом, мастерские сборочные, монтажные и декоративных работ);

- зуботехнические лаборатории;

- клинико-диагностические и бактериологические лаборатории;

- стационары, в том числе диспансеры, дневные стационары и стационары частных клиник;

- диспансеры всех типов;

- травмпункты;

- подстанции скорой и неотложной медицинской помощи;

- дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приема;

- отделения (кабинеты) магниторезонансной томографии;

- рентгеновские кабинеты в смежных с жилыми помещениях и под ними, а также помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, являющимися источником ионизирующего излучения.

1.3.9.6. При размещении и планировочной организации территории жилищного строительства должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, электрических и электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования.

1.3.9.7. В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения, разрабатываемая документация по планировке новых и реконструируемых территорий должна соответствовать требованиям раздела "Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения" настоящего норматива.

#### 1.3.10. Элементы планировочной структуры и градостроительные характеристики жилой застройки населенных пунктов

1.3.10.1. Нормируемыми уровнями структурной организации территории жилой застройки являются:

квартал - территория застройки в границах красных линий улично-дорожной сети площадью от 1 до 10 гектаров;

микрорайон - территория застройки в границах красных линий улично-дорожной сети площадью до 40 гектаров в средних и больших городских населенных пунктах в увязке с планировочной структурой города;

жилой район - группа кварталов (микрорайонов), ограниченная автомобильными магистралями, линиями железных дорог, естественными рубежами или другими линиями градостроительного регулирования. Площадь территории жилого района, как правило, от 80 до 120 гектаров, но не более 250 гектаров.

В малых городах и сельских населенных пунктах жилым районом может быть вся жилая застройка. В случае расчлененности территорий естественными или искусственными рубежами территория жилой зоны может подразделяться на районы площадью до 30 - 50 гектаров. Рекомендуемая оптимальная площадь сельских кварталов, из которых состоят районы, - 6 - 10 гектаров.

1.3.10.2. Территория квартала, микрорайона может делиться на участки в соответствии с проектом межевания территории, разрабатываемым на основании статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3.10.3. Территория жилой застройки, формируемой как единый планировочно-обособленный объект применительно к застроенным и предназначенным для строительства и реконструкции объектам капитального строительства, должна содержать следующие элементы:

- территории под жилыми зданиями;

- проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям;

- открытые площадки для временного хранения автомобилей;

- придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для детей;

- хозяйственные площадки.

1.3.10.4. При размещении жилой застройки в комплексе с объектами общественного центра жилая застройка формируется в виде участка или группы жилой, смешанной жилой застройки.

Участок жилой, смешанной жилой застройки - территория размером до 1,5 га, на которой размещается жилой дом (дома) с придомовой территорией. Границами территории участка являются границы землепользования.

Обособленные размеры земельных участков жилой застройки рассчитываются в соответствии с СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах.»

Группа жилой, смешанной жилой застройки - территория размером от 1,5 до 10 га с населением, обеспеченным объектами повседневного обслуживания в пределах своей территории, а объектами периодического обслуживания - в пределах нормативной доступности. Группы жилой, смешанной жилой застройки формируются в виде части микрорайона (квартала). Границы группы устанавливаются по красным линиям улично-дорожной сети и (или) по ближнему краю проезда, а также - в случае примыкания - по границам землепользования.

1.3.10.5. При проектировании жилой застройки на территории жилых районов, микрорайонов (кварталов) обосновывается тип застройки, отвечающий предпочтительным условиям развития данной территории.

В городских населенных пунктах основными типами жилой застройки являются: многоквартирная многоэтажная (5 и более этажей); многоквартирная средней этажности (2 - 4 этажа); малоэтажная с участками при квартирах, в том числе блокированная, секционная, усадебная.

В конкретных градостроительных условиях, особенно при реконструкции, допускается смешанная по типам застройка.

1.3.10.6. Градостроительные характеристики жилой застройки (этажность, размер участка) зависят от места ее размещения в планировочной и функциональной структуре населенных пунктов и определяются правилами землепользования и застройки, которые устанавливают градостроительные регламенты использования территории, в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности.

1.3.10.7. Размещение индивидуального строительства в городских населенных пунктах следует предусматривать:

- в пределах границ населенного пункта - на свободных территориях, а также на территориях реконструируемой застройки (на участках существующей индивидуальной усадебной застройки, в районах без усадебной застройки при ее уплотнении и в целях сохранения характера сложившейся городской среды);

- на резервных территориях, включаемых в границы населенного пункта;

- в новых и развивающихся населенных пунктах.

1.3.10.8. Планировку и застройку жилых зон на резервных территориях необходимо предусматривать в зависимости от конкретных условий, в увязке с прилегающей застройкой, с учетом имеющихся планировочных ограничений:

- жилых районов и микрорайонов (кварталов) - в случае расположения резервных территорий на участках, граничащих со сложившейся застройкой городских населенных пунктов;

- индивидуальной застройки - с учетом характера ландшафта резервных территорий.

1.3.10.9. При размещении жилой застройки на резервных территориях городского населенного пункта тип застройки определяется с учетом общей структуры жилищного строительства данного населенного пункта при соблюдении архитектурно-планировочных, санитарно-гигиенических и экологических требований.

Размещение зданий и сооружений вспомогательного назначения (трансформаторные и распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные и пр.) должно быть компактным и не выходить за линию застройки улиц и магистралей. Подъезды к объектам вспомогательного назначения должны предусматриваться с внутриквартальных проездов.

1.3.10.10. Предельно допустимые размеры приусадебных (приквартирных) земельных участков, предоставляемых в населенных пунктах на индивидуальный дом или на одну квартиру, устанавливаются органами местного самоуправления.

Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков необходимо принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации в городских округах и городских поселениях, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.

1.3.10.11. Границы, размеры и режим использования территории участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей совместной собственности членов товарищества собственников жилых помещений в многоквартирных домах (кондоминиумах), определяются документацией по планировке территории микрорайона (квартала) с учетом действующего законодательства Российской Федерации.

1.3.10.12. В целях интенсивного использования территории городских населенных пунктов и улучшения безопасной и благоприятной среды проживания населения может быть запланирована реконструкция сложившейся застройки (развитие застроенных территорий).

1.3.10.13. При реконструкции района со сложившейся капитальной застройкой следует предусматривать упорядочение планировочной структуры и сети улиц, совершенствование системы общественного обслуживания, озеленения и благоустройства территории, максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизацию и капитальный ремонт, реставрацию и приспособление под современное использование памятников истории и культуры.

1.3.10.14. При реконструкции необходимо обеспечивать снижение пожарной опасности застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

При сносе существующей застройки (более 50%) реконструкция считается радикальной. Допускается полный снос существующей застройки с высоким процентом износа при сохранении зеленых насаждений. Объемы сохраняемой или подлежащей сносу застройки следует определять с учетом ее экономической и исторической ценности, технического состояния.

1.3.10.15. Реконструкцию в сложившихся районах малоэтажной, в том числе индивидуальной усадебной, застройки рекомендуется проводить в соответствии с таблицей.

##### Таблица

| Характеристики реконструкция | Ограниченная реконструкция |
| --- | --- |
| Объекты реконструкции | Крупные жилые зоны - районы кварталов усадебной застройки различных периодов строительства домовладений |
| Состав реконструктивных мероприятий | Ремонт, реконструкция, строительство индивидуальных жилых домов и построек в пределах домовладений, прокладка инженерных сетей, строительство инженерных сооружений, дорог, объектов сферы услуг |
| Характер проведения реконструкции | Выборочно - жилых зданий, комплексно - инженерно- транспортной инфраструктуры |
| Ограничения | Не допускаются виды функционального использования домовладений, не совместимые с жилой зоной и установленным градостроительным регламентом |

#### 1.3.11. Нормативные параметры жилой застройки городских населенных пунктов

1.3.11.1. При проектировании жилой зоны на территории городских населенных пунктов расчетную плотность населения жилого района рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице.

##### Таблица

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения территории жилого района чел/га, для групп городских населенных пунктов с числом жителей, тыс. чел. |
| --- | --- |
|  | до 20 | 20 - 50 | 50 - 100 | 100 - 250 (перспектива) <1> |
| Высокая | 108 | 137 | 153 | 166 |
| Средняя | - | - | - | 149 |
| Низкая | 58 | 95 | 133 | 137 |

Примечания:

1. Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются с учетом кадастровой стоимости земельного участка, уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурами, объектами обслуживания, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.

2. При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 20%.

3. В условиях реконструкции сложившейся застройки в исторических городах допустимая плотность населения устанавливается заданием на проектирование.

4. В районах индивидуального усадебного строительства и в поселениях, где не планируется строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но не менее чем 40 чел/га.

1.3.11.2. Расчетную плотность населения на территории микрорайона по расчетным периодам развития территории рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице.

##### Таблица

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территории микрорайона, чел/га, при показателях жилищной обеспеченности, кв. м/чел |
| --- | --- |
|  | I период (в ред. департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области от 24.12.20110 № 141) | II период |
|  | 25,0 | 28,5 |
| Высокая | 302 | 265 |
| Средняя | 252 | 221 |
| Низкая | 144 | 126 |

Примечания:

1. Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории микрорайона должны быть исключены площади участков объектов областного, районного и общегородского значения, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям.

2. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10%.

3. При применении высокоплотной 2-, 3-, 4 (5)-этажной жилой застройки расчетную плотность населения следует принимать не менее чем для зоны средней градостроительной ценности; при застройке площадок, требующих проведения сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, - не менее чем для зоны высокой градостроительной ценности.

4. При формировании в микрорайоне единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения.

5. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30%, соответственно увеличивая плотность населения.

1.3.11.3. Интенсивность использования территории характеризуется плотностью жилой застройки и процентом застроенности территории.

Плотность застройки и процент застроенности территорий жилых зон необходимо принимать в соответствии с градостроительным регламентом, учитывая градостроительную ценность территории, состояние окружающей среды, другие особенности градостроительных условий. Рекомендуемые показатели плотности жилой застройки, процент застроенности территории и средней (расчетной) этажности приведены в таблице.

| Плотность жилой застройки | 4,1 - 10,0 тыс. кв. м/га | 10,1 - 15,0 тыс. кв. м/га | 15,1 - 20,0 тыс. кв. м/га | 20,1 - 25,0 тыс. кв. м/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент застроенности территории | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10% |  |  |  |  |  | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| 15% | 3,3 | 4,0 | 4,7 | 5,3 | 6,6 | 6,6 | 7,3 | 8,0 | 8,7 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | 11,3 | 12,0 | 12,7 | 13,4 | 14,0 | 14,7 | 15,3 | 16,0 | 16,6 |
| 20% | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 |
| 25% | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10,0 |
| 30% | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 8,0 | 8,3 |
| 40% | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 |
| 50% | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,61 | 2,8 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица

Примечания:

1. Плотность жилой застройки - суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории жилой, смешанной жилой застройки (тыс. кв. м/га).

2. Общая площадь жилой застройки (фонд) - суммарная величина общей площади квартир жилого здания и общей площади встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения.

3. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки (фонда) к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать равным 0,75; при более точных расчетах коэффициент принимать в зависимости от конкретного типа жилой застройки (0,6 - 0,86).

4. В ячейках таблицы указана средняя (расчетная) этажность жилых зданий, соответствующая максимальным значениям плотности и застроенности каждой ячейки. В зонах чрезвычайной экологической ситуации и в зонах экологического бедствия, определенных в соответствии с критериями оценки экологической обстановки территорий Министерства природных ресурсов Российской Федерации, не допускается увеличение существующей плотности жилой застройки без проведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды.

1.3.11.4. Границы расчетной площади микрорайона (квартала) следует определять с учетом требований настоящего норматива.

1.3.11.5. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 кв. м на 1 человека, или не менее 25% площади территории микрорайона (квартала).

В площадь участков озелененной территории включаются площадки для отдыха и игр детей, имеющие травяное покрытие, и пешеходные дорожки, имеющие покрытие из плит.

Минимальная норма озелененных территорий для микрорайона (квартала) рассчитывается на максимально возможное население (с учетом обеспеченности общей площади на 1 человека), озелененные территории жилого района рассчитываются в зависимости от численности населения, установленного в процессе проектирования, и не суммируются по элементам территории.

В случае примыкания жилого района к зеленым массивам (городские леса, парки и лесопарки, земли лесного фонда) возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25%. Расстояние между проектируемой линией жилой застройки и ближним краем лесопаркового массива следует принимать не менее 30 м.

1.3.11.6. Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, с учетом противопожарных требований и бытовых разрывов, а для усадебной застройки - зооветеринарных требований. Расчеты инсоляции производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности.

При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа и более - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений окно в окно.

1.3.11.7. Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с нормами, приведенными в таблице.

Таблица

| Площадки | Удельные размеры площадок, кв. м/чел |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 |
| Для стоянки автомобилей | 0,8 |

Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей - при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой - при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м;

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;

- для занятий физкультурой - 10 - 40 м;

- для хозяйственных целей - не менее 20 м;

- для выгула собак - не менее 40 м;

- для стоянки автомобилей - 10 - 50 м (в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования).

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются, расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м для домов с мусоропроводами и 50 м для домов без мусоропроводов.

1.3.11.8. Гаражи-автостоянки на территории жилой, смешанно-жилой застройки (встроенные, встроенно-пристроенные, подземные) предназначены для хранения автомобилей населения, проживающего на данной территории. Подъезды к гаражам-автостоянкам должны быть изолированы от площадок отдыха и игр детей, спортивных площадок.

Размещение отдельно стоящих гаражей на 1 машино-место и подъездов к ним на придомовой территории многоквартирных домов не допускается, за исключением случаев устройства гаража или стоянки для технических средств передвижения инвалидов, которые размещаются с учетом градостроительных норм.

Расчет обеспеченности местами хранения автомобилей, размещение гаражей-автостоянок на территории микрорайона, а также расстояния от жилых домов до гаражей-автостоянок, гостевых автостоянок, въездов в гаражи-автостоянки и выездов из них следует проектировать в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования.

1.3.11.9. Обеспеченность контейнерами для мусороудаления определяется на основании расчета объемов мусороудаления и в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования.

Расстояния от площадок с мусорными контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха следует принимать не менее 20 м, но не более 100 м; площадки должны примыкать к сквозным проездам.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

1.3.11.10. Потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания, нормы их расчета, размеры земельных участков, в том числе нормируемые для расчетной территории микрорайона (квартала), минимальная удельная обеспеченность стандартным комплексом данных объектов повседневного и периодического обслуживания определяются в соответствии с требованиями настоящего норматива.

Доступность объектов социального и культурно-бытового назначения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания населения по различным элементам планировочной структуры определяется в соответствии с требованиями настоящего норматива.

1.3.11.11. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории микрорайона (квартала) приведены в таблице.

Таблица

| Элементы территории микрорайона | Удельная площадь, кв. м/чел, не менее |
| --- | --- |
| Территория общего пользования - всего | 15,0 |
| в том числе участки школ | 5,0 <*> |
| в том числе школы-интернаты | 0,15 <*> |
| участки детских садов | 2,0 <*> |
| участки зеленых насаждений | 6,0 |
| участки обслуживания | 1,2 |
| участки гаражей-стоянок | 0,8 |

<*> Удельные площади элементов территории микрорайона определены на основе областных демографических данных по Воронежской области.

Примечание: Нормативы на расчетные сроки определяются на основании соответствующих демографических данных.

1.3.11.12. Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, пешеходное движение и инженерное обеспечение при планировке и застройке жилой и общественных зон следует проектировать в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования ".

При этом въезды на территорию микрорайонов (кварталов), а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке - не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстоянии не менее 50 м от стоп-линий перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

Микрорайоны (кварталы) с застройкой 5 этажей и выше обслуживаются двухполосными, а с застройкой до 5 этажей - однополосными проездами.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 6 м.

Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и дошкольным образовательным учреждениям и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.

К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами при протяженности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 м, а в малоэтажной (2 - 3 этажа) застройке - при ширине не менее 3,5 м.

Длина пешеходных подходов:

- до остановочных пунктов общественного транспорта - не более 400 м;

- от остановочных пунктов общественного транспорта до торговых центров, универмагов и поликлиник - не более 200 м, до прочих объектов обслуживания - не более 400 м;

- пешеходная доступность озелененных территорий общего пользования (сквер, бульвар, сад) - не более 400 м.

1.3.11.13. При проектировании жилой застройки определяется баланс территории существующей и проектируемой застройки.

Баланс территории микрорайона (квартала) включает в себя территории жилой застройки и общего пользования. Баланс определяется в соответствии с формой, приведенной в таблице.

##### Таблица

| Территория | Единица измерения | Существующее, положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | % | количество | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Территория микрорайона (квартала) в красных линиях - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: территория жилой застройки |  |  |  |  |  |
| территория общего пользования -всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: участки школ |  |  |  |  |  |
| участки детских садов |  |  |  |  |  |
| участки зеленых насаждений общего пользования и спортивных сооружений |  |  |  |  |  |
| участки объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| участки гаражей, стоянок |  |  |  |  |  |
| улицы, проезды |  |  |  |  |  |
| автостоянки |  |  |  |  |  |
| прочие территории |  |  |  |  |  |

Баланс территории жилого района включает в себя микрорайоны (кварталы) и территории общего пользования жилого района.

#### 1.3.12. Территория малоэтажного жилищного строительства

1.3.12.1. Малоэтажной жилой застройкой считается застройка домами высотой до трех этажей включительно.

Допускается применение домов секционного и блокированного типа (высотой до четырех этажей) при соответствующем обосновании.

1.3.12.2. Для определения объемов и структуры жилищного малоэтажного строительства средняя обеспеченность жилым фондом (общая площадь) на 1 человека для государственного и муниципального жилого фонда принимается равной 18 кв. м.

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных жилых домов, находящихся в частной собственности, не нормируются.

1.3.12.3. Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с отступом от красных линий.

Усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

1.3.12.4. Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в настоящих нормативах.

#### 1.3.13. Элементы планировочной структуры и градостроительные характеристики территории малоэтажного жилищного строительства

1.3.13.1. Градостроительные характеристики территорий малоэтажного жилищного строительства (величина структурного элемента, этажность застройки, размеры приквартирного участка и др.) определяются местоположением территории в планировочной и функциональной структуре городских населенных пунктов в зависимости от типа территории, в том числе:

- жилые образования средних и малых городских и сельских населенных пунктов.

1.3.13.2. На территории малоэтажной застройки принимаются следующие типы жилых зданий:

- индивидуальные жилые дома (усадебный тип);

- малоэтажные (блокированные и секционного типа);

- среднеэтажные (многоквартирные, блокированные, секционного типа).

Индивидуальные жилые дома - отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи.

Блокированные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

Многоквартирные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

В индивидуальном строительстве основной тип дома - усадебный, 1-, 2-, 3-этажный одноквартирный. Помимо одноквартирных применяются дома блокированные, в том числе двухквартирные, с приквартирными участками при каждой квартире.

Основными типами жилых домов для муниципального строительства следует принимать дома многоквартирные блокированного и секционного типа с приквартирными участками.

В районах усадебной (индивидуальной) застройки допускается размещение среднеэтажной (секционной и блокированной) жилой застройки для создания более компактной и разнообразной жилой среды, а также в целях формирования переходного масштаба, если район усадебной застройки граничит с районом многоэтажной застройки.

Для семей, ведущих индивидуальную трудовую деятельность, следует проектировать жилые дома с местом приложения труда (дом врача, дом ремесленника, дом фермера и др.).

1.3.13.3. Потребности населения в жилье должны быть обеспечены не только путем нового строительства, но и с помощью модернизации и реконструкции малоэтажных жилых зданий, в том числе усадебной застройки, сохранивших свою материальную ценность в соответствии с таблицей.

| Характеристики реконструкция | Ограниченная реконструкция |
| --- | --- |
| Объекты реконструкции | Крупные жилые зоны - районы кварталов усадебной застройки различных периодов строительства домовладений |
| Состав реконструктивных мероприятий | Ремонт, реконструкция, строительство индивидуальных жилых домов и построек в пределах домовладений, прокладка инженерных сетей, строительство инженерных сооружений, дорог, объектов сферы услуг |
| Характер проведения реконструкции | Выборочно - жилых зданий, комплексно - инженерно- транспортной инфраструктуры |
| Ограничения | Не допускаются виды функционального использования домовладений, не совместимые с жилой зоной и установленным градостроительным регламентом |

1.3.13.4. Предельные размеры земельных участков для усадебных, одно-, двухквартирных и многоквартирных жилых домов блокированного и секционного типа устанавливаются органами местного самоуправления в зависимости от особенностей градостроительной ситуации, типа жилых домов и других местных особенностей.

1.3.13.5. Классификация (тип) территории и типы жилых домов малоэтажной жилой застройки приведены в рекомендуемой таблице.

Таблица

| Тип территории | Степень градостроительной освоенности территории | Типы жилых домов (этажность 1 - 3) | Площади приквартирных участков, кв. м (не менее) | Функционально- типологические признаки участка (вспомогательные виды разрешенного использования) | Социальная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На свободных территориях | На застроенных территориях |  |  |
| Б. Жилые образования в структуре средних и малых городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов | Свободные от застройки территории, в т.ч. резервные. Территории со сложившейся застройкой | 1) Индивидуальные дома усадебного типа, в том числе с местами приложения труда; 2) одно-, двухквартирные дома; 3) многоквартирные блокированные | 1000 600 400 | 800 500 300 | 1)Ведение развитого личного подсобного хозяйства, товарного сельскохозяйст- венного производства, садоводства, огородничества, игры детей, отдых; 2) ведение ограниченного личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, игры детей, отдых; 3) ведение садоводства, цветоводства, игры детей, отдых | В сельской местности - базовые объекты периодического обслуживания на группу населенных мест (поселение); повседневное в каждом населенном пункте или жилом образовании на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств; применение много- функциональных зданий и микроцентров. В городах - комплекс объектов повседневного обслуживания, увязанных с общегородским центром; применение отдельно стоящих и встроенно- пристроенных объектов |

Примечания:

1. Развитое личное подсобное хозяйство - с содержанием крупного, мелкого скота, птицы. Ограниченное личное подсобное хозяйство - с содержанием мелкого скота и птицы.

2. В соответствии с законодательством при осуществлении комплексной застройки населенных пунктов земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства около дома (квартиры) предоставляются в меньшем размере с выделением остальной части за пределами жилой зоны поселений.

3. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых в собственность граждан, определяются органами местного самоуправления.

#### 1.3.14. Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки

1.3.14.1. При проектировании малоэтажной жилой застройки на территории городских и сельских населенных пунктов расчетную плотность населения жилого района, микрорайона (квартала) рекомендуется принимать в соответствии с настоящими нормативами.

1.3.14.2. При проектировании планировки и застройки жилых малоэтажных территорий следует учитывать нормативные параметры.

1.3.14.3. Интенсивность использования территории малоэтажной застройки характеризуется показателями, определенными в настоящем нормативе. Кроме этого, для участка малоэтажной жилой застройки применяется коэффициент использования территории участка (коэффициент плотности застройки).

Предельно допустимые значения коэффициента использования территории участка жилой застройки для различных типов малоэтажного строительства приведены в таблице.

##### Таблица

| Тип жилых домов | Коэффициент использования территории, не более |
| --- | --- |
| Индивидуальные (усадебного типа) | 0,4 |
| Одно-, двухквартирные (блокированного типа, 1 - 2 этажа) | 0,8 - 1,6 |
| Многоквартирные (блокированного типа, не выше 3 этажей) | 0,8 |

1.3.14.4. Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования, а также настоящего раздела.

1.3.14.5. Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных и зооветеринарных требований. При этом расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирными жилыми домами и хозяйственными постройками - в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования.

1.3.14.6. Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом территории с учетом социально-демографических потребностей семей, образа жизни и профессиональной деятельности, санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований. Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается только в районах усадебной застройки сельского типа с размером приусадебного участка не менее 0,1 га.

1.3.14.7. На территориях малоэтажной застройки городских и сельских населенных пунктов (на которых разрешено содержание скота) допускается предусматривать на приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых кварталов. Для многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется градостроительным планом земельных участков.

1.3.14.8. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

- от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м;

- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;

- от других построек (баня, гараж и др.) - 1 м;

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

- от кустарника - 1 м.

На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Не допускается размещать вспомогательные строения со стороны улиц.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

1.3.14.9. Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки составляет:

- в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа - не менее 25%;

- территории различного назначения в пределах застроенной территории - не менее 40%.

1.3.14.10. Хозяйственные площадки в зонах усадебной застройки предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер на 10 - 15 домов).

1.3.14.11. Мусороудаление с территорий малоэтажной жилой застройки следует проводить путем вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50 м, но не более 100 м.

Расчет объемов мусороудаления и необходимого количества контейнеров следует производить в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования.

1.3.14.12. Улично-дорожную сеть, сеть общественного транспорта, пешеходное движение и инженерное обеспечение на территории малоэтажной жилой застройки следует проектировать в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования.

1.3.14.13. На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов. Размещение других видов транспортных средств возможно по согласованию с органами местного самоуправления.

При устройстве закрытых автостоянок (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах одно-, двухквартирных усадебных и блокированных домов допускается их проектирование без соблюдения нормативов расчета стоянок автомобилей.

На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными) закрытые автостоянки следует размещать в пределах отведенного участка.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство закрытых автостоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

Автостоянки, обслуживающие многоквартирные блокированные дома различной планировочной структуры, размещаемые на землях общего пользования либо в иных территориальных зонах, следует проектировать в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования.

1.3.14.14. Общественный центр территории малоэтажной жилой застройки предназначен для размещения объектов культуры, торгово-бытового обслуживания, административных, физкультурно-оздоровительных и досуговых зданий и сооружений.

В перечень объектов застройки в центре могут включаться многоквартирные жилые дома с встроенными или пристроенными учреждениями обслуживания.

В общественном центре следует формировать систему взаимосвязанных пространств - площадок (для отдыха, спорта, приема выездных услуг) и пешеходных путей.

В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных средств из расчета на 100 единовременных посетителей - 7 - 10 машино-мест и 15 - 20 мест для временного хранения велосипедов и мопедов.

В городских населенных пунктах на территориях малоэтажной жилой застройки допускается размещать малые и индивидуальные предприятия при условии наличия данного вида деятельности в условно разрешенных видах использования, предусмотренных в правилах землепользования и застройки.

Застройка общественного центра территории малоэтажного строительства формируется как из отдельно стоящих зданий, так и строительством многофункциональных зданий комплексного обслуживания населения, встроенных или пристроенных к жилым домам.

По сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями следует уменьшать расчетные показатели площади участка для зданий пристроенных - на 25%, встроенно-пристроенных - до 50% (за исключением дошкольных учреждений).

1.3.14.15. Малоэтажное строительство размещается в виде отдельных жилых образований, что определяет различия в организации обслуживания их населения.

В городских и сельских населенных пунктах перечень учреждений повседневного обслуживания территорий малоэтажной жилой застройки должен включать в себя следующие объекты: дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, центр административного самоуправления, а также площадки (для спорта, отдыха, выездных услуг, детских игр).

При этом допускается использовать недостающие объекты обслуживания в прилегающих существующих или проектируемых общественных центрах.

На территории малоэтажной застройки допускается размещать объекты обслуживания районного, городского и поселенческого значения, а также места приложения труда, размещение которых разрешено в жилых зонах, в том числе в первых этажах жилых зданий.

Учреждения и предприятия обслуживания населения на территориях малоэтажной застройки в городских и сельских населенных пунктах следует проектировать в соответствии с расчетом числа и вместимости учреждений и предприятий обслуживания исходя из необходимости удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения, включая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных связей, предусматривая формирование общественных центров, в увязке с сетью улиц, дорог и пешеходных путей.

Для инвалидов необходимо обеспечивать возможность подъезда, в том числе на инвалидных колясках, к общественным зданиям и предприятиям обслуживания с учетом требований настоящего норматива.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территории малоэтажной застройки осуществляется в соответствии с требованиями настоящего норматива.

1.3.14.16. Инженерное обеспечение территорий малоэтажной застройки и проектирование улично-дорожной сети формируются во взаимоувязке с инженерными сетями и с системой улиц и дорог городских округов и поселений и в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования.

1.3.14.17. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории микрорайона малоэтажной застройки в пределах границ населенных пунктов принимаются в соответствии с таблицей.

##### Таблица

| Элементы территории микрорайона | Удельная площадь, кВ.м./чел, не менее |
| --- | --- |
| Территория общего пользования - всего | 14,2 |
| В том числе: участки школ в том числе школы-интернаты | 5,0 0,15 |
| Участки детских садов | 2,0 |
| Участки зеленых насаждений | 6,0 |
| Участки бытового обслуживания | 1,2 |

#### 1.3.15. Сельские населенные пункты

1.3.15.1. В жилой зоне сельских населенных пунктов следует предусматривать одно-, двухквартирные жилые дома усадебного, коттеджного типа, допускаются многоквартирные (среднеэтажные) блокированные дома с земельными участками при квартирах, а также (при соответствующем обосновании) секционные дома высотой до 4 этажей.

Преимущественным типом застройки в сельских населенных пунктах являются жилые дома усадебного типа (одноквартирные и двухквартирные сблокированные).

1.3.15.2. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в сельских поселениях устанавливаются органами местного самоуправления.

Размеры приусадебных земельных участков устанавливаются с учетом потенциала территории, особенностей существующей застройки, возможностей эффективного инженерного обеспечения и развития личного подсобного хозяйства.

Для жителей многоквартирных жилых домов, а также усадебной застройки при дефиците территории могут предусматриваться дополнительные участки для размещения хозяйственных построек, ведения огородничества и развития личного подсобного хозяйства за пределами жилых зон, на земельных участках, не являющихся резервом для жилищного строительства, с соблюдением природоохранных, санитарных, противопожарных и зооветеринарных требований.

1.3.15.3. Расчетные показатели жилищной обеспеченности в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной, застройке не нормируются.

1.3.15.4. Расчетную плотность населения на территории сельского поселения рекомендуется принимать в соответствии с таблицей.

##### Таблица

| Тип дома | Плотность населения, чел/га, при среднем размере семьи, чел |
| --- | --- |
|  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Усадебный с приквартирными участками, кВ.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
| 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 33 | 37 |
| 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 44 |
| 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 |
| 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 | 50 | 60 |
| 400 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 | 56 | 65 |
| Секционный с числом этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 170 | - | - | - | - | - | - |

1.3.15.5. Интенсивность использования территории сельского населенного пункта определяется коэффициентом застройки (Кз) и коэффициентом плотности застройки (Кпз). Предельно допустимые параметры застройки (Кз и Кпз) сельской жилой зоны приведены в рекомендуемой таблице.

##### Таблица

| Параметры застройки | Площадь земельного участка, кв.м. | Площадь жилого дома, кв.м. общей площади | Коэффициент застройки (Кз) | Коэффициент плотности застройки (Кпз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1200 и более | 480 | 0,2 | 0,4 |
|  | 1000 | 400 | 0,2 | 0,4 |
| Б | 800 | 480 | 0,3 | 0,6 |
|  | 600 | 360 | 0,3 | 0,6 |
|  | 500 | 300 | 0,3 | 0,6 |
|  | 400 | 240 | 0,3 | 0,6 |
|  | 300 | 240 | 0,4 | 0,8 |
| В | 200 | 160 | 0,4 | 0,8 |

Примечания:

1. А - застройка одно-, двухквартирными домами усадебного типа с участками площадью 1000 - 1200 кв. м и более с развитой хозяйственной частью;

Б - застройка усадебного типа с участками площадью от 400 до 800 кв. м и блокированного типа (2 - 4-квартирные сблокированные дома с участками площадью 300 - 400 кв. м с минимальной хозяйственной частью);

В - многоквартирная (среднеэтажная) застройка блокированного типа с приквартирными участками площадью 200 кв. м.

2. При размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м плотность застройки (Кпз) не должна превышать 1,2. При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

1.3.15.6. На территории сельского населенного пункта усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями.

1.3.15.7. Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках (условия безопасности среды проживания) принимаются в соответствии с зооветеринарными, санитарно-гигиеническими требованиями и в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования.

1.3.15.8. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не менее: от усадебного, одно-, двухквартирного дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (баня, гараж и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м.

1.3.15.9. На приквартирных земельных участках содержание скота и птицы допускается лишь в районах усадебной застройки с размером участка не менее 0,1 га. На участках предусматриваются хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, баня, а также хозяйственные подъезды и скотопрогоны.

1.3.15.10. Расстояние от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице.

Таблица

| Нормативный разрыв, м | Поголовье животных (шт.) |
| --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролики- матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| 10 | до 5 | до 5 | до 10 | до 10 | до 30 | до 5 | до 5 |
| 20 | до 8 | до 8 | до 15 | до 20 | до 45 | до 8 | до 8 |
| 30 | до 10 | до 10 | до 20 | до 30 | до 60 | до 10 | до 10 |
| 40 | до 15 | до 15 | до 25 | до 40 | до 75 | до 15 | до 15 |

1.3.15.11. В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома:

- одиночные или двойные - не менее 15 м;

- до 8 блоков - не менее 25 м;

- свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 м.

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м. Расстояния между группами сараев следует принимать в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования.

Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 м.

1.3.15.12. Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

1.3.15.13. Размеры хозяйственных построек, размещаемых в сельских населенных пунктах на приусадебных и приквартирных участках и за пределами жилой зоны, следует принимать в соответствии с заданием на проектирование.

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

При этом постройки для содержания скота и птицы необходимо пристраивать к домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

1.3.15.14. При устройстве отдельно стоящих и встроенно-пристроенных гаражей допускается их проектирование без соблюдения нормативов на проектирование мест стоянок автомобилей.

На территории сельской малоэтажной жилой застройки предусматривается 100-процентная обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств.

На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах отведенного участка.

Закрытые автостоянки, обслуживающие многоквартирные дома различной планировочной структуры сельской жилой застройки, размещаются на общественных территориях в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования.

1.3.15.15. Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещенных из расчета 1 контейнер на 10 домов), но не далее чем 100 м от входа в дом.

1.3.15.16. Площадь озелененных территорий общего пользования сельских населенных пунктов следует определять в соответствии с требованиями настоящего норматива.

1.3.15.17. Учреждения и предприятия обслуживания в сельских населенных пунктах следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

1.3.15.18. Нормативы по обслуживанию сельского населения предприятиями и учреждениями обслуживания, радиусы обслуживания, пешеходная и транспортная доступность определяются в соответствии с требованиями настоящего норматива.

## 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Бутурлиновского муниципального района

### 2.1. Общие положения

Государственная градостроительная политика, в качестве инструмента реализации которой разработаны настоящие местные нормативы градостроительного проектирования, фиксирует среди важных своих положений следующие направления:

- необходимость вовлечения новых территорий для нужд нового строительства,

- необходимость комплексной реконструкции жилых районов и их инженерно-коммунальной инфраструктуры, построенных в период 50 - 70-х годов;

- необходимость комплексной реконструкции исторически сложившихся районов в центрах городов с учетом мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- необходимость проведения мероприятий, направленных на адаптацию жилых образований, градостроительных структур и планировочных элементов поселений к новому уровню автомобилизации, превысившей в 10 раз уровень, предусматривавшийся градостроительным проектированием 15 лет назад;

- необходимость перехода к новой структуре строительства по типам жилых домов и характеру использования территорий;

- необходимость прогнозирования, моделирования и последующего проектирования территориального распределения расселения населения субъекта Российской Федерации - развития центра области и его агломерации, городов, местных систем расселения, оптимизирующих в долгосрочной перспективе соотношение расселения по территории района;

- необходимость найти ответы на вопросы о развитии сельских населенных пунктов,  о градостроительном (поселенческом и хозяйственном) содержании поселений;

- необходимость развития целостной нормативно-правовой и информационно-методической базы градостроительного проектирования.

В основе нормативно-правовой базы российского градостроительства находится Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее - ГрК РФ).

Содержание настоящих местных нормативов градостроительного проектирования соответствует определенной на федеральном уровне системе технического регулирования, номенклатуре показателей и параметров градостроительного проектирования, подлежащих нормативному регулированию на уровне субъекта Российской Федерации (ст. 29.2 ГрК РФ).

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования учтены факторы влияния на среду жизнедеятельности человека с целью обеспечения ее комфортности, доступности для всех групп населения и равных условий, гарантированных Конституцией и действующим законодательством Российской Федерации.

Расчетные показатели, содержащиеся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования разработаны на основе нормативно-правовой базы общефедерального уровня с учетом законодательной базы Воронежской области, в том числе государственных отраслевых программ социально-экономического развития Воронежской области, а также других документов в области стратегического планирования, в которых имеются сведения и характеристики о планируемых к размещению объектов местного значения, материалов Схемы территориального планирования Бутурлиновского муниципального района.

При создании настоящих местных нормативов градостроительного проектирования учитывались опыт и практика градостроительного нормирования Воронежской области в части развития государственной градостроительной политики.

### 2.2. Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Бутурлиновского муниципального района

#### Федеральные законы:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

3) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ;

4) Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

5) Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

6) Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ;

7) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

8) Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

9) Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне";

10) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

11) Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

12) Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

13) Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах";

14) Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

15) Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

16) Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

17) Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

18) Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

19) Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

20) Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

21) Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

22) Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

23) Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

24) Федеральный закон от 21 июля 2011 года N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса";

25) Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

26) Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

27) Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации";

28) Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

29) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

30) Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

#### Иные нормативные и правовые акты Российской Федерации:

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации";

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей";

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства";

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 N 384 "Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон";

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

10) Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 N 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации";

11) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 N 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации";

12) Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 N 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода";

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";

14) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N 1108 "Об утверждении методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований";

15) Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)";

16) Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 N 540 "Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)";

17) Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30 "О Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы";

18) Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий N 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации N 90 и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации N 376 от 25.07.2006 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения";

19) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 N 126 "Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог";

20) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р (О социальных нормативах и нормах);

21) Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность";

22) Приказ Минземстроя РФ от 04.08.1998 N 37 "Об утверждении Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации";

23) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению";

24) Приказ Минздрава России от 08.06.2016 N 358 "Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения";

25) Приказ Минтруда России от 05.05.2016 N 219 "Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности";

26) Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 934н "Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания";

27) Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 (О Методических рекомендациях субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры);

28) Приказ Минспорта России от 25.05.2016 N 586 "Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций";

29) Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации";

30) "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов" (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469);

31) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13.03.2017 N 91 "Об утверждении федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к вертодромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов".

#### Нормативные и правовые акты Воронежской области

1) Закон Воронежской области от 07.07.2006 N 61-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области";

2) Закон Воронежской области от 13.05.2008 N 25-ОЗ "О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области";

3) Закон Воронежской области от 27.05.2014 N 68-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере особо охраняемых природных территорий в Воронежской области и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений некоторых законодательных актов) Воронежской области";

4) Закон Воронежской области от 05.05.2015 N 46-ОЗ "Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия на территории Воронежской области";

5) Закон Воронежской области от 27.10.2006 N 87-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения";

6) Закон Воронежской области от 30.06.2010 N 65-ОЗ "О стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года";

7) Постановление правительства Воронежской области от 29.10.2015 N 834 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области";

8) Постановление правительства Воронежской области от 17.12.2013 N 1102 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие образования";

9) Постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 1188 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие транспортной системы";

10) Постановление правительства Воронежской области от 18.12.2013 N 1119 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма";

11) Постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 1202 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие физической культуры и спорта";

12) Постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 1194 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда";

13) Постановление правительства Воронежской области от 09.12.2013 N 1072 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления";

14) Постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 1189 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие здравоохранения".

#### Своды правил по проектированию и строительству (СП)

1) СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

2) СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

3) СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

4) СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;

5) СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*;

6) СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

7) СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

8) СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

9) СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

10) СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

11) СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003;

12) СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

13) СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

14) СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

15) СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением N 1;

16) СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

17) СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;

18) СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

19) СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

20) СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 1;

21) СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;

22) СП 125.13330.2012 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов. Актуализированная редакция СНиП 2.05.13-90;

23) СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

24) СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

25) СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

26) СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

27) СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

28) СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

29) СП 243.1326000.2015 Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения, Приказ Минтранса России от 30.09.2015 N 291 "Об утверждении Свода правил "Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения";

30) СП 259.1325800.2016 Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования;

31) СП 121.13330.2012 Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96;

32) СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95;

33) СП 30-101-98 Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах;

34) СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

35) СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

36) СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

37) СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

38) СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

39) СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*;

40) СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

41) СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

42) СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования;

43) СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования;

44) СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования;

45) СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования;

46) СП 31-113-2004 Бассейны для плавания;

47) СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;

48) СП 31-112-2007 Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены;

49) СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

50) СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

51) СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения;

52) СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения;

53) СП 144.13330.2012 Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования;

54) СП 145.13330.2012 Дома-интернаты. Правила проектирования;

55) СП 146.13330.2012 Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования;

56) СП 149.13330.2012 Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Правила проектирования;

57) СП 150.13330.2012 Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования;

58) СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

59) СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

60) СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

61) СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

62) СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

63) СП 35-112-2005 Дома-интернаты;

64) СП 35-116-2006 Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями;

65) СП 35-117-2006 Дома-интернаты для детей-инвалидов.

#### Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

1) ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации;

2) ГОСТ 22283-2014 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения;

3) ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества;

4) ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора;

5) ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

6) ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;

7) ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров;

8) ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования;

9) ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог;

10) ГОСТ Р 51943-2002 Экраны акустические для защиты от шума транспорта. Методы экспериментальной оценки эффективности;

11) ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования;

12) ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог;

13) ГОСТ 32944-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования;

14) ГОСТ Р 52289-2004. ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

15) ГОСТ Р 52498-2005 Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

16) ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

17) ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования.

#### Санитарные правила (СП), санитарные нормы (СН), санитарные нормы и правила (СанПиН)

1) СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения;

2) СанПиН 2.1.7.1322-03 Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления;

3) СП 2.1.7.1038-01 Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

4) СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами;

5) СанПиН 2.1.6.1032-01 Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;

6) СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения;

7) СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

8) СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников;

9) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

10) СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов;

11) СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки;

12) СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий;

13) СН 2.2.4/2.1.8.583-96 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки;

14) СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах;

15) СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест;

16) СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях;

17) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий;

18) Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 23.02.1984 N 2971-84);

19) СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность;

20) СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;

21) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;

22) СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования;

23) СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

24) СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

25) СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей;

26) СП 2.1.2.3304-15 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта.

#### Иные нормативные документы

1) ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей;

2) ВСН 103-74 Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог;

3) ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) "Автовокзалы и пассажирские автостанции";

4) ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 7-е (утверждены Приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 N 204);

5) НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны;

6) НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности;

7) РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

8) РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;

9) РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;

10) РСН 62-86 Методические указания по определению состава объектов автосервиса и их размещения на автомобильных дорогах общегосударственного и республиканского значения в РСФСР;

11) МДС 30-3.2011 Методические рекомендации по систематизации хранения индивидуального автотранспорта в городах;

12) МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1. Общие положения;

13) МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2. Градостроительные требования;

14) МДС 35-3.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 3. Жилые здания и комплексы;

15) Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающими требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утв. заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 N АК-15/02вн);

16) Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711пр);

17) Методические рекомендации по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в субъектах Российской Федерации за счет внебюджетных источников (утв. Министром спорта Российской Федерации 01.12.2014);

18) Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (утв. Минстроем России 02.11.1996);

19) Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений. ЦНИИП градостроительства. Москва, 1994 год;

20) ОДМ 218.2.032-2013 Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах;

21) ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог;

22) ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам;

23) ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства;

24) ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования;

25) СН 457-74. Нормы отвода земель для аэропортов (утв. Госстроем СССР 16.01.1974);

26) ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог.

## 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Бутурлиновского муниципального района

3.1. Расчетные показатели, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования, применяются при подготовке, согласовании, экспертизе и утверждении предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом Воронежской области от 07.07.2006 N 61-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области":

- документов территориального планирования (схем территориального планирования Бутурлиновского муниципального района, генеральных планов поселений);

- документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки);

- документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории);

- документации по развитию застроенных территорий;

- документации архитектурно-строительного проектирования.

3.2. Требования настоящих местных нормативов градостроительного проектирования изложены с использованием нижеследующих слов и выражений в указанном значении:

- "должен", "следует", "необходимо" и производные от них - означает обязательность выполнения требований местных нормативов градостроительного проектирования;

- "как правило" - означает, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано;

- "допускается" - означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное;

- "рекомендуется" - означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным;

- "может" - означает, что данное решение является правомерным;

- значения величин с указанием "не менее" являются наименьшими, а с указанием "не более" - наибольшими;

- значения величин, приведенные с предлогами "от" и "до", - означают "включительно".

3.3. Местные нормативы градостроительного проектирования могут применяться:

- при подготовке комплексных программ развития муниципальных образований;

- физическими и юридическими лицами, судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности;

- при осуществлении контроля исполнительными органами власти Бутурлиновского муниципального района за соблюдением органами местного самоуправления в Бутурлиновском районе законодательства о градостроительной деятельности.

3.4. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Бутурлиновского муниципального района, независимо от их организационно-правовой формы.

3.5. Принятые местные нормативы градостроительного проектирования не могут содержать минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований ниже, чем предельные значения указанных расчетных показателей, содержащиеся в настоящих местных нормативах градостроительного проектирования.