Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектной и рабочей документации на «Строительство клуба на 200 мест» в с. Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Письмо-заявка Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района |
| 2 | Заказчик | Администрация Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 5 | Основные проектные решения | Проектом предусмотреть клуб на 200 мест. В составе клуба предусмотреть: - ориентировочный размер в плане 2 этажного здания с чердачным перекрытием 24х27 - ориентировочный строительный объем 5774 куб. м. - библиотеку - помещения для кружковых занятий |
| 6 | Основные конструктивные решения | Проектом предусмотреть: - наружные и внутренние стены кирпичные - утепление наружных стен выполнить способом «трехслойных стен» с облицовочным слоем из лицевого кирпича - перекрытия из сб. ж/б плит - крыша чердачная с деревянной строительной системой - покрытие из металочерепицы с коммерным покрытием - окна из металлопластика - двери деревянные |
| 7 | Инженерное обеспечение | Инженерное обеспечение выполнить согласно ТУ и действующим нормам. Отопление – от собственной газовой котельной. |
| 8 | Требования по благоустройству территории | Благоустройство выполнить согласно действующим нормам. Предусмотреть проектом благоустройство прилегающей к клубу парковой зоны, а на территории парковой зоны – летнюю эстрадную площадку, огражденную сетчатым забором h=2 м. |
| 9 | Основные требования | Основные проектные решения согласовать с Заказчиком, архитектором района и службами, выдавшими ТУ. При необходимости выполнить инженерно-строительные изыскания. Обеспечить проведение госэкспертизы. |
| 10 | Дополнительные требования | Проектную документацию выдать в 4-х экземплярах. Сметную часть дополнительно выдать на электронном носителе (1 экз.). |

ЗАКАЗЧИК:                                                               ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Глава Гвазденского  сельского                                  ______________________________

поселения  Бутурлиновского муниципального         ______________________________

района Воронежской области

________________   И. М. Сокрюкин                        _____________   ________________